## Slide 1
单片机与外设之间的数据传送方式
在单片机与外设的数据传送过程中，单片机处于核心地位，所谓的数据输入和输出都是相对单片机而言。数据由外设传送至单片机，为“输入”，反之为“输出”。
单片机与外设的数据传送速度差别较大，因此，选择恰当的数据传送时间和传送时间间隔，是保证数据正确传送的关键。在单片机系统中，有三种解决该问题的方法，即程序控制传送、中断式传送和DMA传送。

## Slide 2
单片机与外设之间的数据传送方式
1. 程序控制方式
(1) 无条件传送——默认外设始终处于准备就绪状态（即：可以进行数据传送的状态），单片机可以随时与之进行数据交换。
(2) 查询式传送（有条件传送）——单片机需不断读取外设的状态信息，并通过该信息判断外设是否处于可进行数据传送的就绪状态，若是则进行数据传送，否则继续查询外设状态。

## Slide 3
单片机与外设之间的数据传送方式
2. 中断方式
在程序运行过程中，若有突发、紧急的内部或外部事件发生，需要单片机处理，单片机将暂停原有程序，转而执行处理该突发事件的子程序，这一过程就是所谓的“中断”。
当外设需要与单片机进行数据传送时，外设主动向单片机发出中断请求。单片机若响应该请求，则通过中断服务处理程序完成与外设间的数据传送。

## Slide 4
单片机与外设之间的数据传送方式
3. DMA方式
直接存储器存取方式(Direct Memory Access，DMA)，DMA控制器负责管理存储器与外设之间的数据交换，CPU不参加传送操作。DMA方式能满足高速I/O设备的要求，也有利于CPU效率的发挥。